## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 25 de 2015 V1
1
1
18/06/2015
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
18/06/2015
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 24/15
Los días Sábado y Domingo se produjeron importantes precipitaciones en la cuenca alta de Salto Grande, lo que motivó el día Domingo reprogramar la semana sacando de servicio la central de Punta del Tigre.
Frente a la confirmación de los aportes y en función de pronósticos de precipitaciones para miércoles/jueves para la misma zona donde llovió y con hidrógrafos considerando lluvias previstas se decide reprogramar la semana declarando riesgo de vertimiento en SG.

## Slide 4
Las demanda sufrió un fuerte incremento llegando a casi 225 GWh en la semana y con picos de potencia del orden de 1800 MW.
Terra continua tendiendo aporte derivado de las precipitaciones producidas en la semana 23.
El promedio de aportes de la central SG será de aproximadamente de 4300 m3/s
Ambos países cuentan con cota vista en niveles similares.

## Slide 5: Perspectivas para la semana 25
Los pronósticos de temperaturas indican temperaturas similares a las de la presente semana aunque con aumentos para fines de la semana entrante.
Existen importantes pronósticos para la cuenca del río Uruguay aunque lejanos, y tambien para la cuenca de Terra.
La previsión de aportes para SG calculados sin lluvias es del orden de 6800 m3/s.

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
De la corrida de SIMSEE (caso 1 libre) se observa que el modelo despacha a pleno motores antes que los recursos hidráulicos y realiza un importante despacho de Palmar antes que Salto. En vista de las precipitaciones previstas para los próximos días en la cuenca de Salto y de que en Palmar no se registran precipitaciones desde hace un tiempo relativamente prolongado se decide realizar un despacho priorizando el despacho de Salto grande sobre el de Palmar. El caso con Palmar en 39,1 obtiene una cota de SG de 32,7 m. Por lo que el despacho propuesto es el siguiente:
Auto despachados.
Motores de Central Batlle a pleno.
Generación distribuida convocable.
Terra a plano
Palmar manteniendo cota
Salto cierra demanda

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
18/06/2015
7

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 9: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Previsión de generación eólica en base de datos del 05/06/15

## Slide 14: Semana próxima
14
18/06/2015
14

## Slide 15: Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 16: Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (jueves)

## Slide 17: Acumulados precipitaciones 5 días INMET y CPTEC (viernes)

## Slide 18: Pronostico para dentro de 9 y 10 días días fuente CPTEC

## Slide 19: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, jueves)

## Slide 20: Programación semanal 2015-25 v2
20
18/06/2015
20
Notes: 20

## Slide 21: Clase hidrológica, calculada con aportes sin lluvias previstas
Clase hidrológica: 3 por 4 semanas (calculados con y sin pronósticos de precipitaciones)
Stock stock 4 (75.38 m a 76.56 m) cota inicio semana de 76.4 m
Aplica CAR 99 %

## Slide 22: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 23: PREVISIÓN DE MANTENIMIENTOS

## Slide 24: MODELOS

## Slide 25: Mediano plazo, estacional 1349

## Slide 26: Caso con cota mínima en Palmar de 39.10 m, estacional 1349

## Slide 28: SIMSEE

## Slide 29: Caso libre Palmar 37,3 m, sin vertido en Terra. Estacional 1349

## Slide 31: Ídem caso anterior pero con cota mínima en Palmar de 39.1 m

## Slide 32
Chart: SIMSEE PRODUCCION TOTAL + IMPORTACION
Chart: Costo marginal vs variables y falla
 | 1
 | 1
 | 1

## Slide 33: MENSUAL

## Slide 34: Programa de generación de la semana 25/15:
34
18/06/2015
34

## Slide 35: Programa semanal (jueves)

## Slide 36: Programa semanal

## Slide 37: Programa semanal

## Slide 38: Previsión de principales trabajos en la red