## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 36 de 2015 V1
1
1
04/09/2015
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
04/09/2015
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 35/15
Durante la semana el despacho se ha realizado con los generadores auto despachados, el Río Negro casi a pleno y Salto Grande generando lo mínimo posible para evitar vertimiento en esta central y minimizar la exportación a Argentina.
En esta semana no se han producido precipitaciones en el río Negro y menores en la cuenca del río Uruguay. El domingo pasado se abrió vertederos en Bonete a 0,5 m (440 m3/s).
El día lunes salió de servicio por mantenimiento la maquina 14 de CTM y estará indisponible hasta el día 19/09/2015
Este viernes quedo indisponible la central APR A debido a una falla en la seccionadora de línea. La misma quedará indisponible hasta fin de mes cuando se realizará una parada programada de Effice.

## Slide 4: Perspectivas para la semana 36
A la fecha existen pronósticos para la cuenca alta de Salto Grande.
Bonete esta con vertederos abiertos a 0.50m, se prevé que este cerrando a 0.25m el día domingo y de no producirse nuevas precipitaciones estaría en esa situación hasta el domingo 13/09/2015. Lo anterior produce que Baygorria deba generar a pleno y verter, a su vez Palmar con dichos erogados debe estar fuertemente despachada durante la semana.
De acuerdo al programa semanal se observa que se mantienen cotas muy altas en todos los lagos, en SG las cotas reales no bajan de los 35 m y las vistas superan durante toda la semana los 35.5 m. En vista de lo anterior se mantiene la declaración de riesgo de vertimiento para toda la semana y no se descarta que se deba volver a exportar durante la semana.
Está prevista para el lunes la salida de servicio de una unidad de Baygorria por 15 días.

## Slide 5: DESPACHO PROPUESTO
Considerando lo informado anteriormente el despacho propuesto es el siguiente:
    Auto despachados.
    Terra a pleno
    Palmar hasta pleno y cota de 40 m
    Salto Grande cierra la demanda

## Slide 6: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
6
04/09/2015
6

## Slide 7: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda

## Slide 9: Evolución de la demanda

## Slide 10: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 11: RIO NEGRO

## Slide 12: Semana próxima
12
04/09/2015
12

## Slide 13: Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 14: Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (viernes)

## Slide 15: Acumulados precipitaciones 7 y 5 días INMET y CPTEC (viernes)

## Slide 16: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, viernes)

## Slide 17: Programación semanal 2015-36
17
04/09/2015
17
Notes: 17

## Slide 18: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 19: PREVISIÓN DE MANTENIMIENTOS

## Slide 20: MODELOS

## Slide 21: Mediano plazo

## Slide 22: Caso libre, aportes sin lluvias

## Slide 24: Caso sin lluvias previstas con erogado mínimo en Terra, CVar en mediano plazo.

## Slide 26: Ídem anterior pero sin Cvar en el mediano plazo

## Slide 28: Programa de generación de la semana 36/15:
28
04/09/2015
28

## Slide 29: Programa semanal (jueves)

## Slide 30: Programa semanal

## Slide 31: Programa semanal

## Slide 32: Programa de principales indisponibilidades de transmisión