## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 37 de 2015 V1
1
1
11/09/2015
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
11/09/2015
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 36/15
Durante la semana el despacho se ha realizado con los generadores auto despachados, Bonete a pleno y Palmar con Salto Grande cerrando la demanda.
Se ha pasado por cotas extremadamente altas en todos los lagos pero se evitó exportar a Argentina excedentes. Terra y Baygorria vertieron durante toda la semana.
Entre el miércoles y jueves se produjeron precipitaciones en todas las cuencas pero de menor cuantía que no cambian la situación general del sistema.
El lunes se cerró vertederos en Bonete a 0,25 m (220 m3/s) y se ha mantenido Baygorria en cotas altas para utilizar al máximo las capacidades de almacenamiento de agua del sistema
El día miércoles quedo disponible APR A debido a la reparación de la seccionadora de línea que la conecta con la línea Libertad - Santiago Vásquez en 150 kV. El día lunes salió de servicio la unidad 2 de Baygorria por mantenimiento programado por 15 días.
La demanda semanal será del orden de los 198 GWh

## Slide 4: Perspectivas para la semana 37
A la fecha existen escasos pronósticos para la cuenca alta de Salto Grande y para las cuencas del río Negro.
Bonete esta con vertederos abiertos a 0.25m, se prevé que este cerrando completamente en el fin de semana.
De acuerdo al programa semanal y tomando en cuenta que Terra no podrá dejar de generar a pleno por lo menos hasta que baje de 80.7 m se continua con la declaración de riesgo de vertimiento hasta el martes.
Los modelos desde el punto de vista económico no presentan diferencia entre despachar a pleno Terra o no, si así en las cotas que obtienen.

## Slide 5: DESPACHO PROPUESTO
Considerando lo informado anteriormente el despacho propuesto es el siguiente:
    Auto despachados.
    Terra a pleno
    Palmar hasta pleno y cota de 40 m
    Salto Grande cierra la demanda

## Slide 6: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
6
11/09/2015
6

## Slide 7: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda

## Slide 9: Evolución de la demanda

## Slide 10: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 11: RIO NEGRO

## Slide 12: Semana próxima
12
11/09/2015
12

## Slide 13: Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 14: Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (viernes)

## Slide 15: Acumulados precipitaciones 7 y 5 días INMET y CPTEC (viernes)

## Slide 16: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, viernes)

## Slide 17: Programación semanal 2015-37
17
11/09/2015
17
Notes: 17

## Slide 18: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 19: PREVISIÓN DE MANTENIMIENTOS

## Slide 20: MODELOS

## Slide 21: Mediano plazo

## Slide 22: Caso libre, aportes sin lluvias

## Slide 24: Ídem anterior pero con Terra forzado por toda la semana

## Slide 26: Caso sin lluvias previstas con erogado mínimo en Terra, CVar en mediano plazo.

## Slide 28: Ídem anterior pero sin Cvar en el mediano plazo

## Slide 30: Ídem caso 1 pero con Terra forzado durante toda la semana

## Slide 32: Programa de generación de la semana 37/15:
32
11/09/2015
32

## Slide 33: Programa semanal (jueves)

## Slide 34: Programa semanal

## Slide 35: Programa semanal