## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 33 de 2016 V1
1
1
12/08/2016
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
12/08/2016
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 32
El despacho durante la semana ha sido hasta el martes en su casi totalidad hidráulico salvo por picos de potencia
A partir del miércoles en vista del descenso de aportes en SG, que la cota vista baja fuertemente y que no existían pronósticos para los próximos días se decidió reprogramar la semana despachando motores a pleno.
Durante la semana no se exporto a Argentina.
Se mantuvo abierto el vertedero de Terra durante la semana para mantener la central Baygorria generando a pleno.
Montes del Plata entro nuevamente en servicio el jueves de tarde
En ocasiones ha sido necesario térmico para picos de potencia.

## Slide 4: Perspectivas para la semana 33
A la fecha no existen pronósticos de precipitaciones de relevancia por al menos por 7 días para ninguna de las cuencas.
El vertimiento en Bonete persistirá por toda la semana (se justará para mantener la cota de Baygorria constante), aunque por despacho se continuará vertiendo para Baygorria a pleno.
No se exportara durante la semana.

## Slide 5
Modelos
CPC:
La corrida con MP sin exportación vierte en Bonete para generan con el Río Negro a pleno y cierran la demanda con Salto Grande dejando las cotas de este lago en 32.4 m.
SIMSEE:.
Los casos con horizonte de una semana con MP sin y con exportación generan con Bonete y Palmar a pleno, no vierte en bonete para Baygorria a pleno como hace el CPC y cierran la demanda con Salto Grande. Despachan casi a pleno Motores de CB 31.9 m.
Se genera un caso con forzamiento de vertido en Terra y continua generando con Motores de CB, obtiene cota de SG de 32.1 m
El caso anterior pero con eólico con probabilidad de excedencia de 90 % (mínima energía en la semana) realiza un despacho parecido obteniendo una cota de 31.6 m en SG.

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
En vista que la cota de SG es baja, que no existen pronósticos de precipitaciones para los próximos días y que los resultados del SimSEE lo indican el despacho propuesto el siguiente:
Auto despachados.
Terra a pleno y vertiendo para Baygorria a pleno.
Palmar hasta pleno
Motores de CB
Salto Grande cerrando la demanda.
Térmico de ser necesario por potencia.

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
12/08/2016
7

## Slide 8: Datos globales semanales (miércoles)

## Slide 9: Datos globales semanales (miércoles) Comparación previsto-ejecutado producción
MAS TERMCO POR POTENCIA
MENOS GENERACIÓN DISTRIBUIDA POR SALIDA DE MDP

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, martes)

## Slide 14: Semana próxima
14
12/08/2016
14

## Slide 15: Previsiones de generación eólica fecha 11/08 (jueves)

## Slide 16: Previsiones de generación eólica fecha 02/08 (martes)

## Slide 17
Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 18
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado miércoles)

## Slide 19: Previsión precipitaciones acumuladas INMET y CPTEC (miércoles)

## Slide 20: Programación semanal 2016-33
20
12/08/2016
20
Notes: 20

## Slide 21: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 22: MODELOS

## Slide 23: Mediano plazo, OPERGEN
Caso MP sin Exportación

## Slide 24: Corto plazo, CPC Caso libre, mediano plazo sin expo

## Slide 26: Corto plazo, SimSEE libres horizonte una semana

## Slide 30: Corto plazo,

## Slide 34: Programa de generación de la semana 33/16:
34
12/08/2016
34

## Slide 35: Programa semanal (miércoles)

## Slide 36: Datos energéticos diarios

## Slide 37: Datos hidráulicos diarios

## Slide 38: Principales trabajos en la red